| Slezská univerzita v Opavě – Filosoficko-přírodovědecká fakulta |
| --- |
| Fyzikální praktikum II – Elektřina a magnetizmus |
| Jméno: | Ročník, obor: | Vyučující: Mgr. Richard Švacha | Akademický rok: 2012/2013 |
| Spolupracující: | Název úlohy: Měření odporu rezistoru | Datum měření: 12. 3. 2013 |
| Číslo úlohy: E2 |  | Datum odevzdání: 12. 3. 2013 |

# Úkoly:

- Změřit hodnoty odporů rezistorů RB, RC,RD  oběma variantami přímé metody. Porovnat výsledky měření bez započtení vnitřních odporů měřících přístrojů s výsledky, ve kterých jejich vnitřní odpor započteme. Změřit odpory rezistorů ohmmetrem a porovnat je s výsledky měření.

- Změřit odpor rezistorů RB, RC,RD  můstkovou metodou a rovněž je porovnat s velikostmi naměřenými ohmmetrem.

# Pomůcky:

Panel s rezistory RB, RC,RD  ; ampérmetr; volmetr; galvanometr; panel Wheatstoneova můstku se sadou odporů; odporová dekáda, ohmmetr; stejnosměrný zdroj elektrického napětí; reostat; spojovací vodiče.

# Naměřené a vypočtené hodnoty.

# Pro měření odporu přímou metodou podle varianty A jsme sestavili následující obvod.

# Obr. 1: Schéma zapojení přímé metody, varianta A.

Odpor RX  jsme postupně nahradili neznámými odpory RB, RC,RD a pro každý provedli 3 měření. Pro budoucí výpočet skutečné hodnoty odporu je nezbytné zapsat vždy vnitřní odpor měřicího přístroje na daném měřícím rozsahu.

Červeně jsou vyplněny vaše „naměřené“ hodnoty. Přepište je černou a nepatrně pozměňte, ať to nemáme všichni stejné, ostatní je vysvětleno níže. Instrukce psané červeně pak vymažte.

# Tab. 1: Měření odporu přímou metodou podle varianty A

| RB | RC | RD |
| --- | --- | --- |
| Rozsah V: 2,4V RV=12000Ω Rozsah A: 12mA RA=100Ω | Rozsah V: 12V RV=60000Ω Rozsah A: 12mA RA=100 Ω | Rozsah V: 12V RV=60000Ω Rozsah A: 0,6mA RA=1170 Ω |
| Č. měř. | U [V] | I [mA] | R [Ω] | U [V] | I [mA] | R [Ω] | U [V] | I [mA] | R [Ω] |
| 1 | 1,8 | 7,3 |  | 9 | 8,1 |  | 9 | 0,31 |  |
| 2 | 2,0 | 7,9 |  | 10 | 9,0 |  | 10 | 0,34 |  |
| 3 | 2,2 | 8,7 |  | 11 | 9,8 |  | 11 | 0,38 |  |
|  | průměrný RB z údajů ve sloupci |  | průměrný RC z údajů ve sloupci |  | průměrný RD z údajů ve sloupci |

Ve srovnávací tab. 2 jsou přehledně hodnoty odporů naměřených a vypočtených.

V 1. řádku je odpor vyjádřený bez započtení vnitřního odporu přístrojů, tedy .

V 2. řádku je odpor vyjádřený se započtením vnitřního odporu přístrojů, tedy

# Ve 3. řádku je odpor změřen multimetrem.

# Tab. 2: Srovnávací tabulka velikostí odporů.

|  | RB/Ω | RC/Ω | RD/Ω |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 152 | 993 | 26700 |

# Pro měření odporu přímou metodou podle varianty B jsme sestavili následující obvod:

# Obr. 2: Schéma zapojení přímé metody, varianta B.

Odpor  jsme postupně nahradili neznámými odpory RB, RC,RD a pro každý provedli 3 měření. Pro budoucí výpočet skutečné hodnoty odporu je nezbytné zapsat vždy vnitřní odpor měřicího přístroje na daném rozsahu.

# Tab. 3: Měření odporu přímou metodou podle varianty B.

| RB | RC | RD |
| --- | --- | --- |
| Rozsah V: 2,4V RV=12000Ω Rozsah A: 12mA RA=100Ω | Rozsah V: 12V RV=60000Ω Rozsah A: 12mA RA=100 Ω | Rozsah V: 12V RV=60000Ω Rozsah A: 0,6mA RA=1170 Ω |
| Č. měř. | U [V] | I [mA] | R [Ω] | U [V] | I [mA] | R [Ω] | U [V] | I [mA] | R [Ω] |
| 1 | 1,4 | 9,2 |  | 9 | 9,0 |  | 9 | 0,48 |  |
| 2 | 1,6 | 10,5 |  | 10 | 9,9 |  | 10 | 0,53 |  |
| 3 | 1,8 | 11,6 |  | 11 | 11,0 |  | 11 | 0,58 |  |
|  | průměrný RB z údajů ve sloupci |  | průměrný RC z údajů ve sloupci |  | průměrný RD z údajů ve sloupci |

Ve srovnávací tab. 4 jsou přehledně hodnoty odporů naměřených a vypočtených.

V 1. řádku je odpor vyjádřený bez započtení vnitřního odporu přístrojů, tedy .

V 2. řádku je odpor vyjádřený se započtením vnitřního odporu přístrojů, tedy

# Ve 3. řádku je odpor změřen multimetrem.

# Tab. 4: Srovnávací tabulka velikostí odporů.

|  | RB/Ω | RC/Ω | RD/Ω |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 152 | 993 | 26700 |

# Tab. 5: Výpočet měření odporu RX.

| RB | RC | RD |
| --- | --- | --- |
| [mA] | [Ω] | [mA] | [Ω] | [mA] | [Ω] |
| Iv je Uv/Rv |  |  |  |  |  |
|  | průměr |  | průměr |  | průměr |

Závěr: Z tabulky 2 a 4 vyplývá: Metoda A je vhodná pro měření …. odporů, metoda B pro měření …. odporů. Doplňte správně „malých“, „velkých“.