| Slezská univerzita v Opavě – Filosoficko-přírodovědecká fakulta |
| --- |
| Fyzikální praktikum III – Optika |
| Jméno: | Ročník, obor: Druhý, | Vyučující: | Datum měření: |
| Akademický rok: | Název úlohy: Měření koherenční délky laseru | Datum odevzdání: |
| Číslo úlohy: 8 |  | Hodnocení: |

# Teoretický úvod:

V této úloze máme za úkol stanovit tzv. koherenční délku He-Ne laseru. Koherence je základní podmínka pro vznik interferenčního obrazce. Koherentní vlny jsou monochromatické, které mají stejnou frekvenci, časové stálý rozdíl fází a jsou polarizovány ve stejné polarizační rovině. Výslednou intenzitu I světla při skládání dvou koherentních koherentních vln o různých intenzitách I1 a I2 popisujeme interferenčním zákonem (1)

,				(1)

kde 1 a 2 jsou fáze obou vlnění.

Důležitým parametrem, který popisuje viditelnost interferenčního obrazu, tj. vzájemné rozlišení míst z maximální resp. minimální intenzitou Imax resp. Imin, je kontrast V, daný vztahem  (2)

(2)

což při uplatnění vztahu (1) dává (3).

(3)

Výše uvedený přístup však platí pro monochromatické vlny, které jsou jen matematickou idealizací. Světelné zdroje vyzařují vlny po časově omezenou dobu, vázanou na mechanismus vyzařování, tj. vlny časově omezené. Z Heisenbergovy relace neurčitosti se dá ukázat, že pro tzv. koherenční délku lc, což je dráha uražená světlem za dobu vyzařování t platí (4)

,						(4)

kde  je vlnová délka vyzařovaného světla a  je šířka spektra. Jak vyplývá ze vztahu (4), největší koherenční délku bude mít zdroj s nejmenší šířkou spektra (laser) a nejmenší koherenční délku bude mít zdroj s největší šířkou spektra (zdroj bílého světla). Konečná koherenční délka interferujících vln se projeví závislostí kontrastu interferenčního obrazu na dráhovém rozdílu l. Překročí-li toto koherenční délku, interference neprobíhá. K popisu interference časově omezených vln se zavádí důležitý parametr – komplexní stupeň časové koherence (l), který modifikuje vyjádření interferenčního zákona na tvar (5)

.				(5)

Důsledkem je změna vyjádření kontrastu V(l) jako (6)

(6)

Analytická vyjádření modulu  kompexního stupně časové koherence závisí na profilu spektra zdroje světla. Pro Lorentzovský spektrální profil platí (7)

(7)

a pro Gaussovský spektrální profil platí (8)

(8)

V této úloze máme za úkol stanovit závislost modulu  na dráhovém rozdílu, tuto potom proložit závislostí teoretickou (7) nebo (8) a takto stanovit koherenční délku lc. Vyjádříme-li si modul  ze vztahů (2) a (6) dostáváme vztah (9)

,				(9)

Ze kterého při znalosti intenzit snadno určíme modul  pro daný dráhový rozdíl. Schéma experimentálního uspořádání je na Obr. 1, kde detektorem měříme příslušné hodnoty napětí.

Obr. 1 – Schéma experimentálního uspořádání

Jelikož víme, že naměřené hodnota napětí je přímo úměrná intenzitě světla, můžeme vztah (9) přepsat do podoby použitelné pro výpočty (10)

,				(10)

kde napětí U svými indexy odpovídají příslušným intenzitám I.

Máme-li naměřenou závislost modulu kompexního stupně časové koherence na dráhovém rozdílu  proložit teoretickými modely dle vztahů (7) a (8) je výhodné tyto logaritmovat. Dostaneme tak vztahy (11) a (12)

,					(11)

,				(12)

kde l je dráhový rozdíl a lc je hledaná koherenční délka. V případě Lorenzovského profilu spektra (11) je lc rovna převrácené hodnotě záporně vzaté směrnice přímky , kterou proložíme naměřené hodnoty. V případě Gaussovského profilu spektra (12) vidíme, že je tato závislost kvadratická. Výhodnější, než prokládání dat parabolou bude vynést závislost  a tuto proložit přímkou metodou nejmenších čtverců. Označíme-li směrnice příslušných přímek písmenem k, potom ze vztahů (11) a (12) vidíme, že hodnota koherenční délky lc je rovna (13)

(13)

pro Lorentzovský profil spektrální čáry a pro Gaussovský profil je koherenční délka rovna (14).

(14)

# Použité měřící přístroje a pomůcky

Michelsonův interferometr, He-Ne laser, snímač,osciloskop, pravítko.

# Postup měření

- Nastavíme interferometr tak, aby byla délka obou ramen stejná a seřídíme jej tak, aby došlo k překryvu obou svazků a došlo tak k interferenci.

- Naměříme délku l1, pevného ramene interferometru a nastavíme délku druhého ramene l2.

- Přerušíme svazek dopadající na detektor a na osciloskopu odečteme hodnotu U0, která je úměrná hodnotě pozadí I0.

- Přerušíme postupně svazky v obou ramenech interferometru a získáme tak hodnoty napětí U10 a U20, úměrné příslušným intenzitám.

- Nepatrným rozechvěním měřící aparatury rozkmitáme interferenční obrazec na detektoru a odečteme maximální a minimální hodnoty napětí Umax0 a Umin0.

- Od naměřených hodnot napětí odečteme pozadí U0 a získáme tak opravené hodnoty napětí U1, U2, Umax a Umin.

- Změníme délku ramene l2 a opakujeme body 3) až 6).

- Sestrojíme výše popsané grafy závislosti a z nich odečteme koherenční délku laseru.